## Slide 1: Rotaia a cuscino d’aria
Gruppo 1: Capecchi, Becherelli, Luciani
Relazione velocità-tempo MRUA

## Slide 2: INDICE
Rotaia a cuscino d’aria.
Strumenti di misura.
Operazioni e misure condotte.
Tabella di elaborazione dei dati.
Conclusioni.

## Slide 3: ROTAIA A CUSCINO D’ARIA
La rotaia a cuscino d’aria è uno strumento di laboratorio utilizzato allo scopo di rendere trascurabile l’attrito tra il corpo e il piano nello studio dei moti rettilinei uniformemente accelerati (MRUA).

## Slide 4: DESCRIZIONE DELLA ROTAIA A CUSCINO D’ARIA
La rotaia a cuscino d’aria è formata da una rotaia dove sopra è posto un carrellino avente una bandierina gialla che fa da indicatore per la misura da una fotocellula all’altra. Collegata alla rotaia sono presenti tre diversi macchinari aventi tre diversi compiti:
una pompa che fornisce l’aria che serve per eliminare l’attrito tra il carrellino e la rotaia;
un generatore di corrente che fornisce e leva corrente al magnete che tiene immobile il carrellino alla partenza;
un cronometro elettronico che misura i valori.
Attaccato al carrellino attraverso un filo sono presenti vari pesini che servono per dare velocità senza i quali esso non partirebbe a causa del suo peso molto leggero.

## Slide 5
Prova 1
Peso trainante: 4 g
Prova 3
Peso trainante: 8 g
Prova 2
Peso trainante: 2 g

## Slide 6: INDICE
Rotaia a cuscino d’aria.
Strumenti di misura.
Operazioni e misure condotte.
Tabella di elaborazione dei dati.
Conclusioni.

## Slide 7: STRUMENTI DI MISURA
Il cronometro elettronico, attraverso il quale abbiamo condotto le misure, è direttamente collegato alla rotaia a cuscino d’aria. Una volta levata l’elettricità dal magnete che tiene fermo il carrellino il cronometro parte automaticamente a misurare. Dispone di diverse impostazione: noi abbiamo usato i millisecondi come unità di misura e l’abbiamo impostato in modo che calcolasse il tempo tra ogni fotocellula e contemporaneamente il tempo di oscuramento di ognuno.
Cronometro elettronico

## Slide 8
Tempo da una fotocellula all’altra
Tempo di oscuramento
CRONOMETRO ELETTRONICO

## Slide 9: INDICE
Rotaia a cuscino d’aria.
Strumenti di misura.
Operazioni e misure condotte.
Tabella di elaborazione dei dati.
Conclusioni.

## Slide 10: misure condotte
Lo scopo dell’esperimento era calcolare la variazione dell’accelerazione in relazione al peso di trascinamento.
Abbiamo svolto 3 misurazioni con 3 pesi di trascinamento diversi: uno da 2 grammi, uno da 4 grammi e l’ultimo da 8 grammi. Per ogni peso abbiamo svolto 10 misurazioni diverse, prendendo in considerazione il tempo che impiegava l’indicatore del carrellino a passare da una fotocellula alla seguente e il tempo di oscuramento( tempo dove l’indicatore del carrellino
restava oscurata dalla fotocellula stessa.)
In tutte le misurazioni abbiamo tenuto conto dell’errore dovuto agli strumenti

## Slide 11: operazioni
Per tutti e tre gli esperimenti, abbiamo riportato in tabella tutte le misurazioni ottenute e abbiamo calcolato la velocità attraverso la formula GRANDEZZA DELL’INDICATORE/ TEMPO DI OSCURAMENTO. In seguito abbiamo calcolato tutti i tempi e le velocità medie e le abbiamo riportate sul grafico
Il calcolo dell’accelerazione è avvenuto in due maniere diverse. Nella prima abbiamo utilizzato la regressione, dove l’accelerazione corrisponde al coefficiente. Nella seconda abbiamo calcolato l’accelerazione per ogni tempo e abbiamo calcolato alla fine la media.
Come ultima cosa abbiamo paragonato tutti i coefficienti degli esperimenti e tratto le conclusioni.

## Slide 12: INDICE
Rotaia a cuscino d’aria.
Strumenti di misura.
Operazioni e misure condotte.
Tabella di elaborazione dei dati.
Conclusioni.

## Slide 13: TABELLA DI ELABORAZIONE DATI
Cartel2.xlsx

## Slide 14: INDICE
Rotaia a cuscino d’aria.
Strumenti di misura.
Operazioni e misure condotte.
Tabella di elaborazione dei dati.
Conclusioni.

## Slide 15: conclusioni
Attraverso i grafici degli esperimenti abbiamo notato e dimostrato che il moto era uniformemente accelerato, infatti abbiamo un aumento costante dell’accelerazione.
Attraverso il paragone di tutti gli esperimenti abbiamo notato che l’accelerazione è strettamente collegata al peso di trascinamento. Infatti si ha un aumento dell’accelerazione molto più rapido con un peso maggiore.
Inoltre abbiamo calcolato l’accelerazione di gravità paragonandola a quella standard del S.I (9.8 m/s) per dimostrare la validità dell’esperimento.

## Slide 16
Chart: velocità-tempo 3
| 0 | 772.79000000000019 | 1080.7900000000002 | 1314.1799999999998 | 1501.5800000000002
velocita tempo | 0 | 0.552 | 0.781 | 0.961 | 1.087
Chart: 
| 0 | 1498.1599999999999 | 2106.8200000000002 | 2572.52 | 2953.57
velocità-tempo 2 | 0 | 0.2809 | 0.4003 | 0.488 | 0.5544
Chart: 
| 0 | 1046.21 | 1483.4 | 1801.85 | 2067.36
velocità-tempo 1 | 0 | 0.407 | 0.5879 | 0.719 | 0.82
Chart: 
| 0 | 1046.21 | 1483.4 | 1801.85 | 2067.36
4 grammi | 0 | 0.407 | 0.5879 | 0.719 | 0.82
8 grammi | 0 | 0.552 | 0.781 | 0.961 | 1.087
2 grammi | 0 | 0.2809 | 0.4003 | 0.488 | 0.5544
GRAFICI
RELAZIONE VELOCITA’-TEMPO

## Slide 17: Grafici accelerazione
Chart: 
| 0 | 1046.2099999999998 | 1483.4 | 1801.85 | 2067.3599999999997
4 grammi | 0 | 0.407 | 0.5879 | 0.719 | 0.82
8 grammi | 0 | 0.552 | 0.781 | 0.961 | 1.087
2 grammi | 0 | 0.2809 | 0.4003 | 0.488 | 0.5544
Chart: 
| 4
4 | 0.00039652
2 | 0.00018875
8 | 0.00072485

## Slide 18: Calcolo accelerazione di gravità
F= m1a m2g = m1a g= (m1a)/m2
1 F= 0,09850 * 0,397 0,004*g= 0,009850 * 0,397
g= (0,09850 * 0,397)/0,004 g=9,77
2 F= 0,09850 * 0,189 0,002*g= 0,09850 * 0,189
g= (0,09850 * 0,198)/0,002 g=9,3
3 F= 0,09850 * 0,725 0,008*g= 0,09850 * 0,725
g= (0,09850 * 0,725)/0,008 g=8,9
m1= massa carrellino
m2= peso di trascinamento

## Slide 19: Grazie per l’attenzione !!